Доклад

на заседание Общественной палаты Ульяновской области на 20.03.2012 14.00 часов.

Тема: «Состояние дорог и распределение транспортных потоков в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Транспортная схема городского округа «Ульяновск» сформирована из 1047 городских дорог, общей протяженностью – 957 км. и площадью – 8061493 кв. м.

В зависимости от интенсивности дорожного движения улично-дорожная сеть делится на следующие технические категории:

1. Высшая – 97,285 км;

2. I категории – 223,74 км;

3. II категории – 76,705 км;

4. III категории – 126,536 км;

5. IY категории – 432,734 км. (в том числе пригородная зона).

Для поддержания их в нормативном состоянии и в соответствии со строительными нормами, с момента сдачи дорог в эксплуатацию, должен проводиться их ремонт, капитальный ремонт в межремонтные сроки, а так же дорожные работы по содержанию.

Однако с 90-х годов прошлого века межремонтные сроки не соблюдались, городские дороги и искусственные сооружения на них эксплуатировались с ежегодно возрастающими нагрузками.

Диагностика улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней проводились только визуально, без инструментального контроля.

Детально оценить состояние улично-дорожной сети и искусственных сооружений без инструментального контроля не возможно.

По результатам визуальной диагностики можно сказать, что 61 % улично-дорожной сети не соответствует нормативным требованиям и не отвечает потребительскому уровню пользователей городских дорог в части безопасности дорожного движения, удобства и комфортности для всех участников движения, как автомобилистов, так и пешеходов. Неудобство испытывают и пассажиры общественного транспорта.

Для приведения в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города, проведение ремонта и капитального ремонта для соблюдения межремонтных сроков необходимо единовременно освоить 22 миллиардов рублей. Расчет произведен из расчета средне статической стоимости капитального ремонта дорог в РФ - 481 000 рублей на 100 кв.м.

В последнее время на улично-дорожной сети города Ульяновска проведен капитальный ремонт только по  проспекту Созидателей на участке 850 пм, а так же ремонт проезжей части на 22 городских дорогах.

Для распределения транспортных потоков и разгрузки существующей транспортной инфраструктуры был построен «Проспект Олимпийский » от ул. Ефремова до Московского шоссе, ведется строительство ул. Камышинской на участке от ул. Ефремова до а/д «Подъезд к городу Ульяновску от а/д М-5», введен в эксплуатацию II пусковой комплекс первой очереди строительства мостового перехода через р. Волга на правом берегу.

Однако выполнение данных мероприятий не в полной мере решили транспортную проблему города Ульяновска.

Исходя из понятия логистики, обозначающее "теорию и практику управления материальными и информационными потоками в процессе движения товаро- и пассажиропотоков", планирование доставки, расчет транспортных расходов и стоимости доставки, минимизации транспортных затрат, создание логистических схем требуется строительство новых городских дорог, транспортных развязок, реконструкция существующих, совершенствование организации дорожного движения, как например:

1. Строительство транспортных развязок в разных уровнях на «кольце Пушкарёва», пересечении ул. Минаева – ул. 12 Сентября, пересечении ул. Минаева – ул. Хлебозаводская, Димитровградское шоссе – ул. Академика Павлова, пр. Нариманова – ул. Юности – ул. Репина, Московское шоссе – «Авторай» и на других напряженных для движения транспорта участках городских дорог;

2. Строительство надземных и подземных пешеходных переходов на ул. Пушкарёва – ул. Смычки, Димитровградское шоссе – ул. Привокзальная и на других участках концентрации ДТП с участием пешеходов;

3. Реконструкция перекрестка ул. Локомотивная – ул. Инзенская, путепровода через железную дорогу ул. Кирова, пр. Нариманова от ул. Урицкого до поворота на п. Дачный, реконструкция Московского шоссе от ул. 50 лет ВЛКСМ до кольцевой развязки а/д «Цивильск – Ульяновск» и других;

4. Строительство многоуровневых парковок в близи существующих мест притяжения граждан у торговых и развлекательных комплексов;

5. Запретить строительство крупных торговых комплексов в центральной части города;

6. Совершенствование и строительство новых путей и сетей для электротанспорта;

7.. Введение интеллектуальной системы управления дорожным движением с созданием единого диспетчерского центра.

Реализация этих мероприятий позволит осуществить распределение транспортных потоков, обеспечить повышение пропускной способности улично-дорожной сети, ликвидировать заторовые ситуации, повысить безопасность дорожного движения как с участием автотранспорта так и пешеходов, это даст и экономический эффект при перевозке грузов и пассажиров.

И.о.Председателя Комитета                                                               С.Г.Демидов